广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2021〕11号

广元市昭化生态环境局
关于市委党校新校区建设项目环境影响报告表的批      复

广元市城建投资集团有限公司:
    你公司报送的《市委党校新校区建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：
    一、基本情况和总体要求
    项目拟在四川省广元市昭化区昭化镇鸭浮村十组建设，占地145020㎡。主要建设内容包括：新建教学楼、学员宿舍、学员餐厅、教师周转房、室外运动场、停车场、绿化景观、校内交通等教学设施和附属设施。总投资41531万元，其中环保投资860万元。项目经广元市发展和改革委员会（ 广发改函〔2021〕27号）、广元市自然资源局（用字第510800202100022号、广自然规条〔2021〕013号）和广元市国土空间规划委员会办公室（广规委审〔2021〕006-07号）同意，符合国家现行产业政策和昭化区城乡规划、土地利用规划。

在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从生态环保角度可行，我局原则同意环境影响报告表提出的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应做好的重点工作

（一）严格按照报告表要求落实水环境污染防治措施，施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。施工期生活废水依托周边已有设施收集处理后用于当地农肥，禁止外排入地表水体。运营期生活污水通过1座隔油池（10m³）、2座化粪池（容积均为50m³）、1座地埋式一体化污水处理站（处理能力100m³/d）、2处生活污水中水池(总容积550m³)处理后作为校区绿化用水回用，不外排。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准。施工期通过设置全封闭式围挡、安装喷雾降尘装置、设置车辆冲洗平台、配备相应数量的降尘设施（洒水车、炮雾机）等措施做好施工扬尘防治工作。运营期食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。柴油发电机废气通过选用优质轻柴油为燃料，经自带净化装置处理后引至地面绿化带进行排放。地埋式一体化污水处理站所产生恶臭通过喷洒除臭剂、植被吸附、及时清除淤泥、距离衰减等方式处理后无组织排放。

（三）严格按照报告表要求，优化布局，强化声环境保护措施，施工期通过选用低噪声设备、使用商品混凝土、合理布局高噪声设备和安排施工时间（避免在午间12:00〜14:00、夜间22:00〜次日6:00施工）等措施降噪。运营期通过选用低噪声设备，尽量布设于地下室，同时采取隔声、吸声和减振等措施。对靠近西成高速一侧的建筑物全部安装双层中空玻璃，同时建立隔声屏障。对房屋功能进行合理布局，降低交通噪声对宿舍楼、教学楼的影响。加强校内交通管理，设置限速和禁鸣等标志。

- 严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物污染防治措施。施工期剥离的表层土壤堆存在表土临时堆场内，后期用于绿化覆土。生活垃圾经分类袋装收集后，及时清运至环卫部门指定地点。建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用部分及时清运至区住建部门指定场所进行处理。运营期生产垃圾通过分类袋装收集后交由环卫部门统一清运并妥善处理。厨余垃圾通过密闭专用垃圾桶收集后交由相关专业处置单位进行清运并妥善处置。污水处理站格栅产生的栅渣通过定期清掏、专用密闭垃圾桶收集、环卫部门清运处置等方式处理。污水处理站产生的污泥通过投入石灰干化处理后交由位于广元经开区盘龙镇南山村三组的广元市城市生活垃圾焚烧发电厂处理。
    （五）严格按照报告表要求落实饮用水水源准保护区的保护措施，尽量将垃圾暂存场、污水处理设施布置在饮用水源保护区以外的区域，若确实不能避开饮用水源保护区的，必须对饮用水水源保护区落实好防护措施，且不得设置排污口。严格执行国家有关防渗、防腐安全操作规程（《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-95）、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）、《建筑防腐蚀工程质量检验标准》（GB50224-95）等规范要求，化粪池、垃圾暂存点、污水处理站、中水池、校内各污水管网按重点防渗要求进行设计、施工，并加强运营期的维护管理，确保稳定运行。

（六）全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，严格遵守各类环保规章制度及法律、法规要求。采用校内布局电气消防区和建筑群火灾消防区、安装火灾自动报警及联动控制系统、地下室设置消防水池及消防增压稳压设备、设置消防控制室、利用防火墙体材料等措施，有效降低火灾发生的风险。污水处理设施设置双电源，同时配套1台发电机备停电时使用，确保污水处理站正常运行。加强柴油储存管理，柴油储存间地面作防渗处理，同时按有关规范要求配备干粉或泡沫灭火器。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你公司依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2021年6月3日