广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2023〕1号

广元市昭化生态环境局

关于植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目环境影响报告表的批复

中粮油脂（广元）有限公司：

你公司报送的《植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、基本情况和总体要求

项目位于广元市昭化工业发展集中区，主要建设内容为:对精炼车间进行提产改造,新建豆粕发酵车间1栋,改扩建原有浓香油车间,建设配套仓储设施。项目总投资10552万元，其中环保投资54万元。项目经昭化区经济信息化和科学技术局核准（川投资备【2110-510811-07-02-426731】JXQB-0074号），符合国家现行产业政策。项目建设选址于原厂区范围内，不新增用地。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部的环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准要求。针对豆粕发酵车间，粉尘经除尘器处理，发酵和烘干废气（包括采用低氮燃烧工艺的热风炉废气）经“喷淋塔+二级活性炭吸附”处理，处理后的粉尘和发酵烘干废气一并经车间15m高的排气筒外排。针对浓香油车间，粉尘经除尘器处理，压榨和炒籽废气经“二级喷淋塔”处理，处理后的粉尘和压榨炒籽废气一并经车间15m高的排气筒外排；燃烧器采用低氮燃烧工艺，天然气燃烧废气经该车间同一排气筒外排。针对天然气锅炉燃烧废气，采用低氮燃烧，废气收集后由锅炉房新建15m高的排气筒外排。针对精炼车间，粉尘经除尘器处理，有机废气经“喷淋塔+二级活性炭吸附”处理，处理后的粉尘和有机废气一并经车间15m高的排气筒外排。针对浓香油车间，废硅藻土单独暂存于密封的房间内，并设置负压抽风系统，收集的废气接入车间内恶臭气体处理设施。按要求定期外售废硅藻土，尽量减少其暂存时间，避免其可能产生的恶臭污染。

（三）严格按照报告表要求，优化布局，加强声环境保护。采用合理布局、选用低噪声环保型设备、设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施、风机加装消音器、厂房进行整体封闭、布置绿化带隔音等措施降低项目运营过程中产生的噪声。同时，采取夜间不生产、加强人员和车辆管理、加强运营期设备维修保养、高噪声设备定期检查、维修等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB37823-2019）2类标准限值要求。

（四）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物（特别是危险废物）污染防治措施。豆粕发酵车间、精炼车间分别设置一处专门的一般工业固体废物暂存间，各类固废分类暂存。对于磁选杂质、过滤滤渣，要求及时交由环卫部门处理，做到日产日清，避免其可能产生的恶臭污染。对于危险废物，及时更换后的废弃活性炭应单独贮存在专门的金属密闭容器内，储存于厂区内现有的危废暂存区，妥善暂存后委托有资质的单位处理。废机油由金属桶进行桶装收集，依托厂区内已有的危废暂存间存放后定期交由江油诺客环保科技有限公司处置。

（五）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。厂区实行雨污分流。恶臭气体喷淋塔废水、车间设备清洗废水排入厂区内现有污水处理站处理后进入市政污水管网。生产废水经车间现有隔油池处理后排入厂区内污水处理站，处理后的废水进入市政污水管网。办公区、生活区等简单防渗区地面采用混凝土硬化的方式进行防渗处理，防止地下水被污染。

（六）落实各项环境风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，应急预案应与周边企业的应急预案相衔接，并定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力。积极配合政府、管理部门建立和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，防止环境污染事故的发生，确保环境安全。

（七）项目运行期间，应按国家有关规定和监测规范制定自行监测方案并按要求开展相关监测工作，根据监测结果和最新环保要求，及时优化完善工艺设备和环保措施。按规定做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

三、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目不设置排污口。应按相关规范要求办理排污许可手续，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收责任主体，应当按照规定程序和标准，及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得投入生产。五年内未开工建设应重新报批。

四、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你公司依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2023年1月17日