广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2023〕3号

广元市昭化生态环境局

关于对广元市昭化区龙门桥危桥拆除重建工程环境影响报告表的批复

广元市昭化区葭萌建设开发有限公司：

你公司报送的《广元市昭化区龙门桥危桥拆除重建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、基本情况和总体要求

项目位于广元市昭化区磨滩镇，用地面积12092m2，路线全长575.245m、路基宽度8.5m、双向车道。该项目总投资1430.0587万元，其中环保投资111万元。项目经昭化区发展和改革局核准（川投资备【2204-510811-04-01-361109】昭发改审批〔2022〕102号），符合国家现行产业政策。项目永久性及临时占地不涉及基本农田，项目建设与当地相关规划不冲突，符合“三线一单”要求，选址可行。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部的环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准要求。施工期间废气设置围挡，硬化运输路面，定期洒水，水泥混凝土与沥青混凝土外购，建材堆放采用毡布覆盖，建筑垃圾、弃土、粉料蓬布遮盖运输等措施控制废气排放。路面采用沥青混凝土铺设，车辆进出口一侧设置喷雾装置确保环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

（三）严格按照报告表要求，优化布局，加强声环境保护。施工期间采用低噪声机械并定期对设备进行维修保养。禁止夜间施工，临近敏感点设置简易隔声障。运营期间采取合理规划布局加强路面维护，及时修补破损路面，禁止超速行驶等方式进行噪声污染防治。

（四）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物（特别是危险废物）污染防治措施。施工期间弃土及时运送至弃土场，建筑垃圾进行分类合规处理，生活垃圾交环卫部门处理。

（五）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。厂区实行雨污分流。施工人员产生的生活污水经化粪池收集处理后用作农肥。设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀后回用于施工区洒水降尘。桥梁建设选择在枯水期施工，不涉水施工。应切实改进施工工艺，减小机械运行中的漏油污染。施工用料的堆放应远离河道。运营期间路面径流通过道路两侧的排水沟收集，最终排入地表沟渠。加强营运期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁。

（六）落实各项环境风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，应急预案应与道路相关的应急预案相衔接，并定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力。积极配合政府、管理部门建立和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，防止环境污染事故的发生，确保环境安全。

三、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目不设置排污口。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收责任主体，应当按照规定程序和标准，及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得投入生产。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

四、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你单位依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2023年1月31日