广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2023〕2号

广元市昭化生态环境局

关于昭化区喻家沟临时弃土场项目环境影响

报告表的批复

广元市葭萌智慧城市建设有限公司：

你公司报送的《昭化区喻家沟临时弃土场项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、基本情况和总体要求

项目位于广元市昭化区元坝镇京兆路居委会第二居民小组（任家湾），场区总占地面积约为305亩，放坡用地设计面积约18亩，进场道路（包括施工运输道路及场内道路）设计面积约22亩，弃土区域设计面积为265亩，可临时堆存弃土量约187万m3（其中1期82万m3；2期58万m3 ；3期47万m3），计划8年完成堆存。主要建设内容包括新建拦渣坝3座、截洪沟约2333m、排水沟约1000m、排水盲管约1200m、格构植草护坡约5211m2，配套填埋作业设施与设备。该项目总投资1293.184万元，其中环保投资222万元。项目经昭化区发展和改革局核准（川投资备【2205-510811-04-01-718929】FGQB-0100号），符合国家现行产业政策。项目均为临时占地不涉及基本农田，项目建设与当地相关规划不冲突，符合“三线一单”要求。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部的环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准要求。针对堆场风力扬尘及运输车辆倾倒弃土扬尘，场内应设置移动式雾炮机，及时进行洒水抑尘；针对车辆运输扬尘，进场道路应全面硬化，进出口须设置洗车槽，对进出车辆进行清洗，车辆转运沿线实行洒水降尘，运输车辆顶部覆盖防尘网。同时，加强运输车辆管理，限速行驶，合理安排转运线路。

（三）严格按照报告表要求，优化布局，加强声环境保护。施工期间，采用低噪声机械，并定期对设备进行维修保养。禁止夜间施工，临近敏感点设置简易隔声障。运营期间，采取合理规划布局，加强路面维护，及时修补破损路面，禁止超速行驶，种植树木等方式进行噪声污染防治。

（四）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物污染防治措施。将剥离的表土用作复垦及植被恢复。生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。沉淀池及淋滤液收集池沉淀产生的泥沙应定期清掏，清掏的泥沙在本项目区域内进行回填。本项目不接收建筑垃圾。

（五）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。场地内实行雨污分流。车辆冲洗废水经场地排水沟排入沉淀池（35m3），沉淀后回用于车辆清洗，不外排。雨水淋滤液经场地排水盲管排入淋滤液收集池（600m3），沉淀后回用于场区抑尘，不外排。生活污水依托附近居民自建的污水设施处理后，用于农田灌溉，不外排。

（六）落实各项环境风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，应急预案应与周边企业的应急预案相衔接，并定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力。积极配合政府、管理部门建立和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，防止环境污染事故的发生，确保环境安全。

（七）项目运行期间，根据监测结果和最新环保要求，及时优化完善环保措施。按规定做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况数据，接受公众监督。

三、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目不设置排污口。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收责任主体，应当按照规定程序和标准，及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得投入生产。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

四、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你公司依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2023年1月17日